Załącznik nr 4

do Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – cz. 2

Część 2 Sprzęt Audio -Video

A. Moduł E-learning

| Pozycja 1 |
| --- |
| Przedmiot zamówienia: | Aparat fotograficzny. |
| Opis | Cyfrowy aparat fotograficzny (komplet - body, obiektyw, statyw i akcesoria) |
| Parametry | Parametry korpusu (body) Liczba pixeli: 12Mpix Dostępne rozdzielczości: Format FX: 4256 x 2832, 3184 x 2120, 2128 x 1416 Format DX: 2784 x 1848, 2080 x 1384, 1392 x 920 Rozdzielczość matrycy: 36 x 23.9 mm (FX) CMOS, 3:2, całkowita liczba pikseli: 12.87 Mpix, ultradźwiękowy mechanizm samooczyszczania matrycy Format zapisu (co najmniej): JPEG (EXIF 2.21, DPOF, DCF 2.0),RAW lub równoważny (12- lub 14-bitowy, z kompresją lub bez), JPEG, TIFF, Rodzaje JPEG: Fine/Normal/Basic Zakres ISO: Auto, 200 - 6400 ISO w skoku 1/3, 1/2 lub 1 EV, dodatkowo: 4 tryby Lo poniżej ISO 200: 0.3/0.5/0.7/1 (ISO 100), 5 trybów Hi powyżej ISO 6400: 0.3/0.5/0.7/1 (ISO 12800)/2 (ISO 25600). Migawka: szczelinowa sterowana elektronicznie, 30s - 1/8000s w krokach co 1/2, 1/3 lub 1 EV, Bulb żywotność: 150 tys. Zdjęć Ogniskowanie: Detekcja fazowa TTL, 3500FX, co najmniej 50 punktowy AF (w tym co najmniej 15 punktów krzyżowych), możliwość automatycznego lub ręcznego wyboru punktów AF, Strefy AF: pojedynczy punkt AF, dynamiczne strefy AF, automatyczne strefy AF. Pomiar w trybie rzeczywistym: detekcja fazowa TTL lub detekcja kontrastu, Tryby napędu AF: pojedynczy, ciągły, tryb Manualny. Zakres detekcji: od -1 do +19 EV (ISO 100), Asysta AF: biała lampka o zasięgu do 3m, Podgląd głębi ostrości Pomiar światła: co najmniej 1000-pikselowy czujnik RGB, TTL, Tryby pomiaru: matrycowy (co najmniej 1000 punktowy, 4mm okrąg (1.5% kadru), skoncentrowany z uwypukleniem środka (75% czułości czujnika skupione na obszarze w centrum kadru) lub pomiar na podstawie uśrednienia całego kadru, Zakres pomiaru: od 0 do 20 EV lub od 2 do 20EV w trybie pomiaru punktowego (dla 50mm, F1.4, ISO100) Balans bieli: Auto (3500-8000K), Światło żarowe, Światło jarzeniowe (7 rodzajów), Światło słoneczne, Lampa błyskowa, Chmury, Cień, 5 ustawień własnych wg wzorca lub na podstawie wykonanego zdjęcia, ustawienia wg skali Kelvina (w zakresie 2500 - 10000 K),Korekcja i bracketing balansu bieli Kompensacja ekspozycji: Kompensacja: +/-5 EV w skoku co 1/3, 1/2 lub 1 EV Bracketing: od 2 do 9 klatek, w skoku co 1/3, 1/2, 2/3 lub 1 EV. Zdjęcia seryjne: Szybkość 5 kl./s (tryb szybki), 1-5 kl./s (tryb wolny), Lampa błyskowa: Typu pop-up, i-TTL, liczba przewodnia 12 (ISO 100). Synchronizacja do 1/250s, Korekcja siły błysku od - 3 EV do +1 EV w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV, Tryby pracy: synchronizacja z pierwszą kurtyną, synchronizacja z długimi czasami, synchronizacja z tylną kurtyną, redukcja czerwonych oczu, redukcja czerwonych oczu + synchronizacja z długimi czasami. Wyjście statywowe: tak Samowyzwalacz: 2s, 5s, 10s lub 20 s Karta pamięci: Compact Flash Typu I, zgodność z UDMA LCD: Główny: stały, 3 calowy, kolorowy TFT LCD, 307 000 pikseli (920 tys. punktów), kąt widzenia 170 stopni, pokrycie 100% pola widzenia Regulowana jasność LCD , cyfrowy podgląd obrazu na żywo, Pomocniczy: podświetlany, monochromatyczny Wizjer: Pentapryzmatyczny, powiększenie: x0.72, pokrycie: ok. 95%, korekcja dioptrii: od -3.0 do +1.0, punkt oczny: 18 mm, matówka Komunikacja i złącza: USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B), wyjście wideo (PAL/NTSC), wyjście HDMI, gniazdo synchro, wejście zasilania DC, 10-pinowe złącze wężyka spustowego, opcjonalnie zdalne sterowanie, obsługa wydruku bezpośredniego, opcjonalny nadajnik bezprzewodowy (IEEE 802.11b/g, 11a) Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy (pojemność 1500mAh), opcjonalny uchwyt pionowy / pojemnik na baterie (grip) z jednym akumulatorem litowo-jonowym albo z ośmioma bateriami R6/AA, opcjonalnie zasilacz sieciowy. Parametry obiektywu (wymagany obiektyw tego samego producenta co body ): Ogniskowa [mm]: 70-200 Przysłona [f/]: 2.8 Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 2.8 Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/] : 2.8 Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 22 Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 22 Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 140 Stabilizacja: wymagana Osłona przeciwsłoneczna: tak Średnica filtra [mm]: 77 Waga [g]: nie więcej niż 1550 Wymiary (średnica x długość) [mm] : 87 x 209 Zestaw obiektywu zawiera: obiektyw, osłona przeciwsłoneczna, futerał, przednia pokrywka, tylna pokrywka Parametry statywu do aparatu: Wysokość robocza minimalna – nie mniej niż 10 cm Wysokość robocza maksymalna – co najmniej 175 cm Obciążenie maksymalne – co najmniej 7 kg Waga – nie więcej niż 2,5 kg Materiał (dot. elementów takich jak sekcje nóg, kolumna centralna, stopka służąca do mocowania głowicy oraz łącznik kolumny z nogami) – aluminium lub włókna kompozytowe. Zestaw zawiera: aparat, obiektyw, akumulator, ładowarka, pasek na szyję, kabel audio-video, kabel USB, osłona monitora, osłona bagnetu, pokrywa wizjera, gumowa muszla oczna, instrukcja, oprogramowanie. Futerał do aparatu z obiektywem umożliwiający bezpieczne przenoszenie. Nośnik pamięci o pojemności nie mniejszej niż 16GB dostosowany do wymagań aparatu. |
| gwarancja | 2 lata |
| Ilość | 1 kpl |

| Pozycja 2 |
| --- |
| Przedmiot zamówienia: | Aparat fotograficzny. |
| Opis | Cyfrowy aparat fotograficzny |
| Parametry | Liczba efektywnych pikseli [mln]: 16 Typ matrycy: CMOS Rozmiar matrycy: 1/2.3 cala Zoom optyczny: 5x Zoom cyfrowy: 4x Ogniskowa (ekwiwalent dla 35mm) [mm]: 28-140 Jasność obiektywu [f/]: 3.9-4.8 Zakres ustawiania ostrości [cm]: od 50 (W), od 100 (T) Makro [cm]: od 1 Stabilizacja: optyczna Czas otwarcia migawki: 1-1/1500 s Pomiar światła: matrycowy, centralnie ważony Rozmiar LCD [cale]: 3.0 Typ LCD: TFT Rozdzielczość LCD [piksele]: 460 000 Autofokus: jest Ilość programów tematycznych: co najmniej 19 Czułość ISO: auto (125–800), 125, 200, 400, 800, 1600, 3200 (4608 x 3456) Balans bieli: auto, światło dzienne, chmury, lampa błyskowa, żarówki, świetlówki, ustawienia ręczne Lampa błyskowa: wbudowana Zasięg błysku: 0.3-3.5 m (W), 0.5-2.2 m (T) Samowyzwalacz: wybór między 10 a 2 s Zdjęcia seryjne: do 3 zdjęć przy prędkości ok. 7 kl./s Filmowanie: Full HD 1080p: 1920 x 1080 (30 kl./s), HD 720p: 1280 x 720 (30 kl./s), film TV 640: 640 x 480 (30 kl./s), mały rozmiar 320: 320 x 240 (30 kl./s) Dźwięk: stereo Format zapisu danych: zdjęcia: JPEG; filmy: MOV; dźwięk: WAV Menu w języku polskim: jest Pamięć: wewnętrzna nie mniej niż ok. 80 MB, obsługiwane karty pamięci: SD / SDHC / SDXC Rozdzielczość obrazu: maks. 4608 x 3456 USB Hi-Speed, mini HDMI Waga [g]: nie więcej niż 180 Wymiary [mm] - szerokość: około 110 Wymiary [mm] - wysokość: około 64 Wymiary [mm] – głębokość około: 22 |
| Wymagania dodatkowe | odporny na wodę (do 10m), kurz, mróz (do -10 stopni C), posiada wbudowany moduł GPS, kompas. Kolor obudowy: czarny lub inny ciemny |
| Gwarancja | 2 lata |
| Ilość | 1 szt |
| Zestaw zawiera | aparat, pasek na szyję, kabel audio-wideo, akumulator, ładowarka, pakiet oprogramowania, kabel USB, adapter do filtra, instrukcja obsługi, standardowy futerał na urządzenie umożliwiający bezpieczne przenoszenie, nośnik pamięci o pojemności nie mniejszej niż 8GB dostosowany do wymagań urządzenia |

| Pozycja 3 |
| --- |
| Przedmiot zamówienia: | Kamera wideo. |
| Opis | Profesjonalna kamera |
| Parametry techniczne (minimalne) | Przetwornik obrazu: 3CMOS 6,0 mm (typ 1/3) Liczba pikseli brutto (tys.): 1120 x 3 Efektywna liczba pikseli w trybie kamery (tys.): Tryb 16:9: 1037 x 3 / Tryb 4:3: 778 x 3 Efektywna liczba pikseli w trybie aparatu (tys.): Tryb 16:9: 1037 x 3 / Tryb 4:3: 778 x 3 Nastawianie ostrości: Automatyka w pełnym zakresie: TAK Nastawianie ostrości: Ręczny: TAK Przycisk ręcznego nastawiania ostrości: Pierścień Minimalne oświetlenie (lux): 1,5 Stabilizator obrazu: Optyczny stabilizator obrazu z „aktywnym” trybem Optymalizacja zakresu dynamicznego: TAK Redukcja szumów: 1/3 – 1/10 000 Czas otwarcia migawki: Automatyczny, Plener, Pomieszczenia, Zapamiętywanie po naciśnięciu (A/B) Balans bieli: Automatyczny / Plener / Pomieszczenia / Zapamiętywanie po naciśnięciu / Kompensacja balansu bieli Kompensacja światła w tle: TAK Płynne nagrywanie w zwolnionym tempie: TAK Wprowadzanie i wygaszanie obrazu: TAK (MENU, możliwość przypisania) Głębokość (mm): 342 Wysokość (mm): 187 Szerokość (mm): 173 Waga bez taśmy / akumulatora (g): 2100 Wejście audio: TAK Złącze audio XLR: TAK (3 styki x 2) Wyjście audio: TAK Wyjście wideo: TAK Wejście USB: TAK (USB2.0 Hi-Speed) Wyjście USB: TAK (USB2.0 Hi-Speed) Komponentowe wyjście wideo: TAK Wyjście HDMI: TAK Wejście zewnętrznego mikrofonu: TAK Wyjście słuchawkowe: TAK Obiektyw: Obiektyw typu g F: 3,5 – 6,3 f (ogniskowa) (mm): 4,1 – 82,0 f (w przeliczeniu na format 35 mm): Tryb kamery (mm) Tryb 16:9: 29,5 – 590 / Tryb 4:3: 36,1 – 722 Obiektyw szerokokątny: TAK Średnica filtra (mm): 72 Krotność zoomu (optycznego): 20 Przycisk zoomu: Kołyskowy / Kołyskowy na uchwycie / Pierścień Nagrywanie w trybie panoramicznym 16:9 (pełnym): TAK Odtwarzanie progresywnych nagrań Full HD: TAK Wskaźnik stanu akumulatroa: TAK Stopka akcesoriów: TAK Tryb pokazu: TAK Pobór mocy: LCD (W): 6,6 Czas ciągłego nagrywania przy użyciu wizjera i zasilaniu z dostarczonego akumulatora (w minutach): 130 Tryb nagrywania kolejnoliniowego (progresywnego): TAK Hybrydowy ekran LCD: TAK LCD: Wielkość: 8,2 cm / 3,2" Ekran LCD: Piksele (punkty): 921600 Panel dotykowy: TAK Wizjer: 1,1 cm / 0,5" Wizjer: Piksele (tysiące punktów): 1126 Format filmu: High Definition, AVCHD (1920 x 1080, 1440 x 1080) / standardowa rozdzielczość, MPEG2 Nośniki: Dwa gniazda na karty pamięci (Memory Stick PRO Duo Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo, karta pamięci SD / SDHC (klasa 4 lub wyższa)) Kamera: posiada możliwość zapisu filmowanego materiału na dwóch oddzielnych nośnikach pamięci w sposób naprzemienny. Jakość filmu: HD: FX (1920x1080i, 24 Mb/s) / FH (1920x1080i, 16 Mb/s) / HQ (9 Mb/s) / LP (5 Mb/s) , SD: HQ (9 Mb/s) Indeks wizualny: TAK Indeks twarzy: TAK Indeks zawartości filmu: TAK Mapa z indexem: TAK Edycja playlisty: Dodawanie, usuwanie, przenoszenie Edycja oryginału: Kasowanie Odtwarzanie głównych scen nagrania: TAK Powiększanie wyświetlanego obrazu: TAK |
| Gwarancja | 2 lata |
| Ilość | 1 szt |
| Zestaw zawiera | kamera, zasilacz sieciowy, przewód połączeniowy AV, przewód komponentowy wideo, akumulator, przewód USB, sterowniki USB, narzędzie do zarządzania materiałami, pilot bezprzewodowy, statyw z 3-kierunkową głowicą obrotowo uchylną, torbę na kamerę, pas na ramię, 2 nośniki pamięci dostosowane do urządzenia o pojemności minimum 16GB każdy, dodatkowy akumulator o pojemności minimum 6000mAh |

| Pozycja 4 |
| --- |
| Przedmiot zamówienia: | Kamera wideo. |
| Opis | Cyfrowa kamera wideo Full HD |
| Parametry techniczne (minimalne) | zoom optyczny 10x nagrywanie filmów w jakości Full HD optyczna stabilizacja obrazu czuły przetwornik CMOS wyświetlacz 3 cale elektroniczny wizjer projektor automatyczny zapis danych geolokacyjnych z GPS w filmach i fotografiach Efektywna liczba pikseli - tryb kamera [mln]: 6.14 (16:9), 4.6 (4:3) Efektywna liczba pikseli - tryb aparat [mln]: 6.14 (16:9) Rozdzielczość : 1920 x 1080 Rozmiar matrycy [cale]: 1/2.8 Typ matrycy: CMOS Nośnik danych - na film: karty pamięci MS PRO Duo / High Speed / Mark 2, MS PRO-HG Duo, SD / SDHC Nośnik danych - na zdjęcia: karty pamięci MS PRO Duo / High Speed / Mark 2, MS PRO-HG Duo, SD / SDHC Nagrywanie w rozdzielczości HD: tak Ogniskowa ob. kamery (ekwiwalent 35mm) [mm]: 26,0 — 260,0 mm (16:9), 31,8 — 318,0 mm (4:3) Ogniskowa ob. aparatu (ekwiwalent 35mm) [mm]: 26,0 — 260,0 mm (16:9), 31,8 — 318,0 mm (4:3) Jasność obiektywu [f/]: 1.8 - 3.4 Średnica filtra [mm]: 52 Zoom optyczny: 10x Zoom cyfrowy: 120x Stabilizacja obrazu: optyczna Rozmiar LCD [cale]: 3.0 Typ LCD: Clear Photo LCD plus Rozdzielczość LCD [piksele]: 921 000 Ekran dotykowy: tak Wizjer: jest Autofokus AF: jest Manualfokus MF: jest Programy tematyczne: Zmierzch, Portret o zmierzchu (tylko fotografia), Wschód lub zachód słońca, Ognie sztuczne, Krajobraz, Portret, Reflektory, Plaża, Śnieg Zdjęcia: tak Rozdzielczość zdjęć: 16:9 (4672 x 2628), 4:3 (3504 x 2628), 16:9 (3072 x 1728), 4:3 (640 x 480) Migawka: 1/6 - 1/10 000 s Balans bieli: auto, plener, pomieszczenie, zapamiętywanie po naciśnięciu Nocne nagrywanie: 11 luksów (czas otwarcia migawki 1/50) / tryb słabego oświetlenia: 3 luksy (czas otwarcia migawki 1/30) Lampa: błyskowa Funkcja kamery internetowej: nie Dźwięk: Dolby Digital 5.1 kanałów Złącze mikrofonowe: jest Złącze słuchawkowe: jest Złącza: USB, wyjście kompozytowe, wyjście S-Video, komponentowe wyjście wideo, wyjście HDMI Zasilanie: zasilacz w zestawie Waga [g]: 580 Wymiary [mm] - szerokość: 71.5 Wymiary [mm] - wysokość: 73.5 Wymiary [mm] - głębokość: 137 |
| Gwarancja | 2 lata |
| Ilość | 1 szt |
| Zestaw | kamera z wyposażeniem standardowym producenta, nośnik pamięci dostosowany do urządzenia o pojemności minimum 16GB, statyw z 3-kierunkową głowicą obrotowo uchylną, futerał standardowy producenta lub przeznaczony do tego typu urządzenia |

| Pozycja 5 |
| --- |
| Przedmiot zamówienia: | Kamera IP Full HD kopułkowa zewnętrzna |
| Wymagania minimalne | Analogowe wyjście wideo: BNC Kompresja: H.264/MJPEG Rozdzielczość: 1920x1080, 1280x720, 640x360 Strumienie wideo: 3 Odświeżanie: 25 kl./s Czułość: 0.01Lux Obiektyw: 4 - 9 mm @ F1.2 Mechaniczny filtr podczerwieni: Tak Regulacja jasności: Tak Regulacja ostrości: Tak Wzmocnienie: Automatyczne/Stałe (8-102) AGC: Automatyczne Zdarzenia alarmowe: Detekcja ruchu Nagrywanie: Karta Micro SD, zdalny serwer FTP Interfejs sieciowy: RJ-45 10/100Base-T Adres IP: IPv4 / IPv6 (DHCP / Stały adres) Obsługiwane protokoły – co najmniej : HTTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, FTP, DHCP, NTP, PPoE, Unicast, Multicast Audio: Dwukierunkowe audio Kompresja audio: G711 A-Law, G711 U-Law, RAW_PCM Pasmo przenoszenia audio: 30 do 4000 Hz Wejście/wyjście alarmowe: 1/1 Strumień RTSP: Standard RFC2326, wsparcie QuickTime / VLC Player. Możliwość zabezpieczenia transmisji hasłem. ONVIF: Tak Zasilanie: 12V DC PoE IEEE 802.3af (W punkcie montażu kamery będzie dostępne jedynie gniazdo sieci komputerowej, brak gniazda zasilania, stąd wymagane zasilanie PoE) Pobór mocy: 5W Zakres temperaturowy uruchomienia kamery: -10...+50°C Zakres temperaturowy pracy ciągłej: -25°C +50°C Język menu: angielski, polski Wymiary: nie więcej niż 130 (Ś) x 115 (W) Masa: nie więcej niż 850g SDK: Tak Pracuje poprawnie z przeglądarkami: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari Certyfikaty: CE |
| Gwarancja | 2 lata |
| Ilość | 10 szt |

| Pozycja 6 |
| --- |
| Przedmiot zamówienia: | Projektor multimedialny - rzutnik |
| Wymagania minimalne | Jasność: 1800 ANSI Rozdzielczość: 1920 x 1080 HDTV Typ: LCD Kontrast: 25000 : 1 (kontrast dynamiczny – wg danych i metody obliczeniowej producenta urządzenia) Waga: nie więcej niż 7,5 Szumy w trybie Eco: nie więcej niż 22 dB Żywotność lamp w trybie Eco: minimum 4000 h cechy szczególne: Pilot w zestawie z projektorem Złącza: HDMI, D-SUB 15pin in (VGA), YUV Component (RGB), Cinch-Video, S-Video, 3,5 mm Mini Jack, Stosunek projekcji co najmniej w zakresie: 1,4 - 2,80 :1 Współczynnik powiększenia: optyczne nie mniej niż x 2 Typ obiektywu: Przysłona: 2,0 – 3,5 Ogniskowa: 22 – 48 mm Ostrość: ręcznie Funkcje specjalne: Full HD, Lens Shift Odległość projekcji: 100 calowy ekran w odległości 3 – 6m |
| Gwarancja | 2 lata |
| Ilość | 10 szt |
| Informacje dodatkowe | projektor dostarczony jest razem z uniwersalnym stelażem umożliwiającym montaż sufitowy oraz przewodami vga oraz hdmi o długości minimalnej 10 metrów. Dostarczone przewody muszą gwarantować dobrą jakość sygnału. |

| Pozycja 7 |
| --- |
| Przedmiot zamówienia: | Ekran do projektora multimedialnego |
| Wymagania minimalne | Typ: rolowany, manualny ekran projekcyjny Szerokość: 220 cm Wysokość: 220 cm Gain Factor: 1,2 Format: 1:1 Pozostałe: Czarne obrzeże, Czarna druga strona Powierzchnia projekcyjna: 215x215 Waga: nie więcej niż 12kg Obudowa: lakierowana proszkowo, biała, kwadratowa Obsługiwane formaty: 4:3, 16:9, 21:9 W zestawie wraz z niezbędnymi do montażu akcesoriami. |
| Ilość | 10 szt |
| Gwarancja | 2 lata |

B. Moduł E-Kultura

| Pozycja 1 |
| --- |
| Przedmiot zamówienia: | Aparat fotograficzny. |
| Opis | Cyfrowy aparat fotograficzny (komplet - body, obiektyw, statyw i akcesoria) |
| Parametry | Parametry korpusu (body) Liczba efektywnych pikseli [mln]: 36.3 Typ matrycy: CMOS Rozmiar matrycy: 35.9 x 23.9 mm Czas otwarcia migawki: Od 1/8000 do 30 s w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV, czas B (bulb), X250. Pomiar światła: Pomiar matrycowy. Centralnie ważony: przypisanie 75% wagi pomiaru do obszaru o średnicy 12 mm na środku kadru. Średnicę obszaru można wybierać spośród wartości 8, 15 i 20 mm lub pomiar może zostać przeprowadzony na podstawie uśrednienia całego kadru (w przypadku obiektywu bez procesora używana jest średnica 12 mm lub cały kadr). Punktowy: pomiar w kole o średnicy 4 mm (około 1,5% powierzchni kadru) na środku wybranego pola AF (w centralnym polu AF, gdy jest używany obiektyw bez procesora). Rozmiar LCD [cale]: 3.2 Typ LCD: Wyświetlacz LCD z matrycą TFT o przekątnej 8 cm (3,2 cala) i rozdzielczości około 921 tys. punktów (VGA), z kątem oglądania 170°, około 100-procentowym pokryciem kadru i automatyczną regulacją jasności z użyciem czujnika jasności otoczenia. Rozdzielczość LCD [piksele]: 920 000 Jasność LCD: regulacja Kąt widzenia LCD [stopnie]: 170 Wizjer: Wizjer z pryzmatem pentagonalnym na poziomie oka Pokrycie kadru FX (36 x 24): około 100% w poziomie i 100% w pionie 1,2 (30 x 20): około 97% w pionie i około 97% w poziomie DX (24 x 16) około 97% w poziomie i 97% w pionie 5:4 (30 x 24): około 97% w poziomie i 100% w pionie Autofokus: system detekcji fazowej TTL, 51 pól ostrości (15 czujników krzyżowych) w module autofokusa; Działanie od -1 do +19 EV (ISO 100 przy 20 stopniach C); możliwa dokładna regulacja autofokusa Tryby ekspozycji: programowa automatyka, preselekcja czasu migawki, preselekcja przysłony, manualny Czułość ISO: 100-6400 w krokach co 1/3, 1/2 lub 1 EV i dodatkowych ustawieniach ISO 50 – 25600 Balans bieli: Automatyczny (2 rodzaje), Światło żarowe, Światło jarzeniowe (7 rodzajów), Bezpośrednie światło słoneczne, Lampa błyskowa, Pochmurno, Cień, ustawienia manualne (można zapisać maks. 4 wartości) i wybór temperatury barwowej (od 2500 do 10 000 K) z dokładną regulacją. Lampa błyskowa: wbudowana, gorąca stopka Zasięg błysku: Manualne podnoszenie lampy za pomocą przycisku; liczba przewodnia 12 m i tyle samo w trybie błysku manualnego (ISO 100, 20°C). Samowyzwalacz: 2 s, 5 s, 10 s, 20 s; od 1 do 9 ekspozycji z interwałem 0,5, 1, 2 lub 3 s. Zdjęcia seryjne: z akumulatorem obszar zdjęcia: FX/5:4; CL: 1-4 kl./s, CH: 4 kl./s – obszar zdjęcia: DX/1,2x; CL: 1-5 kl./s, CH: 5 kl./s Inne źródła zasilania – obszar zdjęcia: FX/5:4; CL: 1-4 kl./s, CH: 4 kl./s – obszar zdjęcia: 1,2x; CL: 1-5 kl./s, CH: 5 kl./s – obszar zdjęcia: DX; CL: 1-5 kl./s, CH: 6 kl./s Filmowanie: 1920 x 1080, 30 kl./s (progresywnie), 25 kl./s, 24 kl./s 1280 x 720, 60 kl./s, 50 kl./s, 30 kl./s, 25 kl./s; rzeczywista szybkość dla 60, 50, 30 i 25 kl./s wynosi 59,94, 50, 29,97, 25 i 23,976; opcje obsługują zarówno wysoką jak i normalną jakość obrazu. Dźwięk: Wbudowany mikrofon monofoniczny lub zewnętrzny mikrofon stereofoniczny; możliwość regulowania czułości. Format zapisu danych: JPEG, RAW lub równoważny, TIFF, Format plików filmowych : MOV; Kompresja wideo H.264/MPEG-4 AVC Menu w języku polskim: jest Pamięć: Karty pamięci SD oraz zgodne ze standardem UHS-I karty SDHC i SDXC; karty pamięci CompactFlash typu I (zgodne ze standardem UDMA) Rozdzielczość obrazu: Obszar zdjęcia FX (36 x 24): 7360 x 4912 (L), 5520 x 3680 (M), 3680 x 2456 (S) obszar zdjęcia 1,2x (30 x 20): 6144 x 4080 (L), 4608 x 3056 (M), 3072 x 2040 (S) obszar zdjęcia DX (24 x 16): 4800 x 3200 (L), 3600 x 2400 (M), 2400 x 1600 (S) obszar zdjęcia 5 : 4 (30 x 24): 6144 x 4912 (L), 4608 x 3680 (M), 3072 x 2456 (S) zdjęcia formatu FX wykonane w trybie podglądu filmu na żywo: 6720 x 3776 (L), 5040 x 2832 (M), 3360 x 1888 (S) zdjęcia formatu DX wykonane w trybie podglądu filmu na żywo: 4800 x 2704 (L), 3600 x 2024 (M), 2400 x 1352 (S). Uwaga: Zdjęcia wykonane w trybie podglądu filmu na żywo mają proporcje 16 : 9. Format DX służy do rejestrowania zdjęć wykonywanych z użyciem obszaru zdjęcia (24 x 16) 1,5x; format FX jest używany w przypadku pozostałych zdjęć. Złącza: USB SuperSpeed USB (złącze mikro B USB 3.0). Wyjście HDMI Złącze mini HDMI typu C; może być używane jednocześnie z monitorem aparatu. Wejście dźwięku Stereofoniczne typu minijack (średnica 3,5 mm). Wyjście dźwięku Stereofoniczne typu minijack (średnica 3,5 mm). 10-stykowe gniazdo zdalnego sterowania Umożliwia podłączenie opcjonalnego modułu zdalnego sterowania, modułu GPS lub odbiornika GPS zgodnego ze standardem NMEA 0183 w wersji 2.01 lub 3.01 (wymaga opcjonalnego przewodu adaptera GPS i kabla z 9-stykowym złączem typu D-sub). Zasilanie: Akumulator Jeden akumulator jonowo-litowy. Pojemnik na baterie Opcjonalny wielofunkcyjny pojemnik na baterie z jednym akumulatorem jonowo-litowym lub ośmioma bateriami alkalicznymi, niklowo-wodorkowymi albo litowymi. Zasilacz sieciowy. Waga [g]: Około 1000 g z akumulatorem i kartą pamięci SD. Wymiary [mm] - szerokość: 146 Wymiary [mm] - wysokość: 123 Wymiary [mm] - głębokość: 81.5 Parametry obiektywu (wymagany obiektyw tego samego producenta co body ): Ogniskowa [mm]: 24-70 Kąt widzenia [stopnie]: 84-34 Przysłona [f/]: 2.8 Minimalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 2.8 Minimalna wartość przysłony - wąski kąt [f/] : 2.8 Maksymalna wartość przysłony - szeroki kąt [f/]: 22 Maksymalna wartość przysłony - wąski kąt [f/]: 22 Minimalna odległość ostrzenia AF/MF [cm]: 38 Stabilizacja: brak Budowa: 15 elementów w 11 grupach Skala odwzorowania: 1:3.7 Osłona przeciwsłoneczna: tak Średnica filtra [mm]: 77 Waga [g]: 900 Wymiary (średnica x długość) [mm] : 83 x 133 Zestaw obiektywu zawiera: obiektyw, osłona przeciwsłoneczna, futerał, przednia pokrywka, tylna pokrywka Parametry statywu do aparatu: Wysokość robocza minimalna – nie mniej niż 10 cm Wysokość robocza maksymalna – co najmniej 175 cm Obciążenie maksymalne – co najmniej 7 kg Waga – nie więcej niż 2,5 kg Materiał (dot. elementów takich jak sekcje nóg, kolumna centralna, stopka służąca do mocowania głowicy oraz łącznik kolumny z nogami) – aluminium lub włókna kompozytowe. Zestaw zawiera: aparat, obiektyw, akumulator, ładowarka, pasek na szyję, kabel audio-video, kabel USB, osłona monitora, osłona bagnetu, pokrywa wizjera, gumowa muszla oczna, instrukcja, oprogramowanie. Futerał do aparatu z obiektywem umożliwiający bezpieczne przenoszenie. Nośnik pamięci o pojemności nie mniejszej niż 16GB dostosowany do wymagań aparatu. |
| Gwarancja | 2 lata |
| Ilość | 1 kpl |

| Pozycja 2 |
| --- |
| Przedmiot zamówienia: | Aparat fotograficzny. |
| Opis | Cyfrowy aparat fotograficzny |
| Parametry | Liczba efektywnych pikseli [mln]: 10 Typ matrycy: CCD Rozmiar matrycy: 1/1.7 cala Zoom optyczny: 5x Zoom cyfrowy: 4 Ogniskowa (ekwiwalent dla 35mm) [mm]: 28-140 Jasność obiektywu [f/]: 2.8-4.5 Makro [cm]: 1 cm (W) od przedniej krawędzi obiektywu w trybie Makro Stabilizacja: optyczna Czas otwarcia migawki: 15-1/4000 s Pomiar światła: matrycowy, centralnie ważony uśredniony, punktowy Rozmiar LCD [cale]: 2.8 Typ LCD: TFT Rozdzielczość LCD [piksele]: 461 000 punktów Jasność LCD: 5 poziomów, funkcja szybkiego rozjaśniania Obracany LCD: tak Wizjer: optyczny z powiększeniem Autofokus: jest Manualfokus MF: jest Efekty barwne: moje kolory (moje kolory wyłączone, żywe, neutralne, sepia, czarno-biały, film pozytywowy, jaśniejszy odcień skóry, ciemniejszy odcień skóry, żywy niebieski, żywy zielony, żywy czerwony, kolor niestandardowy) Tryby ekspozycji: Auto, Programowa AE, AE z preselekcją migawki, AE z preselekcją przysłony, Ręczny, Niestandardowy (2 tryby), Słabego oświetlenia, Programy tematyczne Czułość ISO: auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 Balans bieli: auto (w tym balans bieli z wykrywaniem twarzy), światło dzienne, pochmurny dzień, żarówka, świetlówka, świetlówka H, lampa błyskowa, zdjęcia podwodne, niestandardowe 1, niestandardowe 2, korekcja balansu bieli Lampa błyskowa: wbudowana, gorąca stopka Tryby pracy lampy: auto, ręczna lampa błyskowa włączona/wyłączona, prędkość powolnej synchronizacji (najkrótszy czas błysku 1/2000 s), redukcja efektu czerwonych oczu, blokada ekspozycji lampy, ręczne nastawy mocy: 3 poziomy z wykorzystaniem wbudowanej lampy błyskowej (maksymalnie 19 poziomów z wykorzystaniem zewnętrznych lamp błyskowych Speedlite 270EX i 430EX II; 22 poziomy z wykorzystaniem lampy błyskowej 580EX II), synchronizacja drugiej kurtyny Zasięg błysku: 50 cm - 7 m (W) 50 cm - 4 m (T) Samowyzwalacz: 2 s, 10 s, czas niestandardowy lub czas samowyzwalacza dla twarzy Zdjęcia seryjne: około 1.1 zdjęcia/s, AF: około 0.7 zdjęcia/s, LV: około 0.8 zdjęcia/s (aż do zapełnienia karty pamięci) Filmowanie: (HD) 1280 x 720, 24 kl./s, (L) 640 x 480, 30 kl./s, (M) 320 x 240, 30 kl./s Efekt miniatury (HD, L) 6 kl./s, 3 kl./s, 1,5 kl./s Dźwięk: jest Format zapisu danych: JPEG, RAW, MOV (H.264 + Linear PCM mono) Menu w języku polskim: jest Pamięć: SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC MMCplus Rozdzielczość obrazu: maks. 3648 x 2736 Złącza: USB 2.0 Hi-Speed, złącze mini HDMI, wyjście A/V (PAL/NTSC), zasilacz sieciowy Inne: metalowa obudowa Waga [g]: nie więcej niż 360 Wymiary [mm] - szerokość: około 112 Wymiary [mm] - wysokość: około 76 Wymiary [mm] - głębokość: około 48 |
| Gwarancja | 2 lata |
| Ilość | 1 szt |
| Zestaw zawiera: | aparat, akumulator, ładowarka, kabel AV, kabel zasilający, pasek na szyję, oprogramowanie, sterowniki, instrukcja w języku polskim futerał do aparatu, nośnik pamięci o pojemności nie mniejszej niż 8GB dostosowany do wymagań urządzenia |

| Pozycja 3 |
| --- |
| Przedmiot zamówienia: | Kamera wideo. |
| Opis | Profesjonalna kamera |
| Parametry techniczne (minimalne) | Przetwornik obrazu: 3CMOS 6,0 mm (typ 1/3) Liczba pikseli brutto (tys.): 1120 x 3 Efektywna liczba pikseli w trybie kamery (tys.): Tryb 16:9: 1037 x 3 / Tryb 4:3: 778 x 3 Efektywna liczba pikseli w trybie aparatu (tys.): Tryb 16:9: 1037 x 3 / Tryb 4:3: 778 x 3 Nastawianie ostrości: Automatyka w pełnym zakresie: TAK Nastawianie ostrości: Ręczny: TAK Przycisk ręcznego nastawiania ostrości: Pierścień Minimalne oświetlenie (lux): 1,5 Stabilizator obrazu: Optyczny stabilizator obrazu z „aktywnym” trybem Optymalizacja zakresu dynamicznego: TAK Redukcja szumów: 1/3 – 1/10 000 Czas otwarcia migawki: Automatyczny, Plener, Pomieszczenia, Zapamiętywanie po naciśnięciu (A/B) Balans bieli: Automatyczny / Plener / Pomieszczenia / Zapamiętywanie po naciśnięciu / Kompensacja balansu bieli Kompensacja światła w tle: TAK Płynne nagrywanie w zwolnionym tempie: TAK Wprowadzanie i wygaszanie obrazu: TAK (MENU, możliwość przypisania) Głębokość (mm): 342 Wysokość (mm): 187 Szerokość (mm): 173 Waga bez taśmy / akumulatora (g): 2100 Wejście audio: TAK Złącze audio XLR: TAK (3 styki x 2) Wyjście audio: TAK Wyjście wideo: TAK Wejście USB: TAK (USB2.0 Hi-Speed) Wyjście USB: TAK (USB2.0 Hi-Speed) Komponentowe wyjście wideo: TAK Wyjście HDMI: TAK Wejście zewnętrznego mikrofonu: TAK Wyjście słuchawkowe: TAK Obiektyw: Obiektyw typu g F: 3,5 – 6,3 f (ogniskowa) (mm): 4,1 – 82,0 f (w przeliczeniu na format 35 mm): Tryb kamery (mm) Tryb 16:9: 29,5 – 590 / Tryb 4:3: 36,1 – 722 Obiektyw szerokokątny: TAK Średnica filtra (mm): 72 Krotność zoomu (optycznego): 20 Przycisk zoomu: Kołyskowy / Kołyskowy na uchwycie / Pierścień Nagrywanie w trybie panoramicznym 16:9 (pełnym): TAK Odtwarzanie progresywnych nagrań Full HD: TAK Wskaźnik stanu akumulatroa: TAK Stopka akcesoriów: TAK Tryb pokazu: TAK Pobór mocy: LCD (W): 6,6 Czas ciągłego nagrywania przy użyciu wizjera i zasilaniu z dostarczonego akumulatora (w minutach): 130 Tryb nagrywania kolejnoliniowego (progresywnego): TAK Hybrydowy ekran LCD: TAK LCD: Wielkość: 8,2 cm / 3,2" Ekran LCD: Piksele (punkty): 921600 Panel dotykowy: TAK Wizjer: 1,1 cm / 0,5" Wizjer: Piksele (tysiące punktów): 1126 Format filmu: High Definition, AVCHD (1920 x 1080, 1440 x 1080) / standardowa rozdzielczość, MPEG2 Nośniki: Dwa gniazda na karty pamięci (Memory Stick PRO Duo Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo, karta pamięci SD / SDHC (klasa 4 lub wyższa)) Kamera: posiada możliwość zapisu filmowanego materiału na dwóch oddzielnych nośnikach pamięci w sposób naprzemienny. Jakość filmu: HD: FX (1920x1080i, 24 Mb/s) / FH (1920x1080i, 16 Mb/s) / HQ (9 Mb/s) / LP (5 Mb/s) , SD: HQ (9 Mb/s) Indeks wizualny: TAK Indeks twarzy: TAK Indeks zawartości filmu: TAK Mapa z indexem: TAK Edycja playlisty: Dodawanie, usuwanie, przenoszenie Edycja oryginału: Kasowanie Odtwarzanie głównych scen nagrania: TAK Powiększanie wyświetlanego obrazu: TAK |
| Gwarancja | 2 lata |
| Ilość | 1 szt |
| Zestaw zawiera | kamera, zasilacz sieciowy, przewód połączeniowy AV, przewód komponentowy wideo, akumulator, przewód USB, sterowniki USB, narzędzie do zarządzania materiałami, pilot bezprzewodowy, statyw z 3-kierunkową głowicą obrotowo uchylną, torbę na kamerę, pas na ramię, 2 nośniki pamięci o pojemności minimum 16GB każdy, dodatkowy akumulator o pojemności minimum 6000mAh |

| Pozycja 4 |
| --- |
| Przedmiot zamówienia: | Kamera wideo. |
| Opis | Cyfrowa kamera wideo Full HD |
| Parametry techniczne (minimalne) | zoom optyczny 10x nagrywanie filmów w jakości Full HD optyczna stabilizacja obrazu czuły przetwornik CMOS wyświetlacz 3 cale elektroniczny wizjer projektor automatyczny zapis danych geolokacyjnych z GPS w filmach i fotografiach Efektywna liczba pikseli - tryb kamera [mln]: 6.14 (16:9), 4.6 (4:3) Efektywna liczba pikseli - tryb aparat [mln]: 6.14 (16:9) Rozdzielczość : 1920 x 1080 Rozmiar matrycy [cale]: 1/2.8 Typ matrycy: CMOS Nośnik danych - na film: karty pamięci MS PRO Duo / High Speed / Mark 2, MS PRO-HG Duo, SD / SDHC Nośnik danych - na zdjęcia: karty pamięci MS PRO Duo / High Speed / Mark 2, MS PRO-HG Duo, SD / SDHC Nagrywanie w rozdzielczości Full HD: tak Ogniskowa ob. kamery (ekwiwalent 35mm) [mm]: 26,0 — 260,0 mm (16:9), 31,8 — 318,0 mm (4:3) Ogniskowa ob. aparatu (ekwiwalent 35mm) [mm]: 26,0 — 260,0 mm (16:9), 31,8 — 318,0 mm (4:3) Jasność obiektywu [f/]: 1.8 - 3.4 Średnica filtra [mm]: 52 Zoom optyczny: 10x Zoom cyfrowy: 120x Stabilizacja obrazu: optyczna Rozmiar LCD [cale]: 3.0 Typ LCD: Clear Photo LCD plus Rozdzielczość LCD [piksele]: 921 000 Ekran dotykowy: tak Wizjer: jest Autofokus AF: jest Manualfokus MF: jest Programy tematyczne: Zmierzch, Portret o zmierzchu (tylko fotografia), Wschód lub zachód słońca, Ognie sztuczne, Krajobraz, Portret, Reflektory, Plaża, Śnieg Zdjęcia: tak Rozdzielczość zdjęć: 16:9 (4672 x 2628), 4:3 (3504 x 2628), 16:9 (3072 x 1728), 4:3 (640 x 480) Migawka: 1/6 - 1/10 000 s Balans bieli: auto, plener, pomieszczenie, zapamiętywanie po naciśnięciu Nocne nagrywanie: 11 luksów (czas otwarcia migawki 1/50) / tryb słabego oświetlenia: 3 luksy (czas otwarcia migawki 1/30) Lampa: błyskowa Funkcja kamery internetowej: nie Dźwięk: Dolby Digital 5.1 kanałów Złącze mikrofonowe: jest Złącze słuchawkowe: jest Złącza: USB, wyjście kompozytowe, wyjście S-Video, komponentowe wyjście wideo, wyjście HDMI Zasilanie: zasilacz w zestawie Waga [g]: 580 Wymiary [mm] - szerokość: 71.5 Wymiary [mm] - wysokość: 73.5 Wymiary [mm] - głębokość: 137 |
| Gwarancja | 2 lata |
| Ilość | 1 szt |
| Zestaw zawiera | kamerę z wyposażeniem standardowym producenta, nośnik pamięci minimum 16GB dostosowany do wymagań urządzenia, futerał standardowy producenta lub przeznaczony do tego typu urządzenia |

| Pozycja 5 |
| --- |
| Przedmiot zamówienia: | Projektor multimedialny - rzutnik |
| Wymagania minimalne | Technologia: DLP Rozdzielczość podstawowa: 1080p (1920 x 1080) Możliwe rozdzielczości: VGA (640 x 350) do WUXGA (1920 x 1200) Jasność: co najmniej 4000 ANSI lumenów Kontrast: 50000 : 1 (kontrast dynamiczny Full on / Full off – wg danych i metody obliczeniowej producenta urządzenia) Wielkość obrazu 28” do 500” Obiektyw F = 2.48 ~ 2.81, f = 24.1 mm ~ 36.1 mm Żywotność lampy 300W, 2000 / 3000 godzin (tryb normalny / ekonomiczny) Głośność pracy 36/33dB (tryb normalny / ekonomiczny) Wyświetlane kolory 1 Miliard Złącza (wejściowe): Analog RGB: D-sub 15 pin x 1. HDMI (v1.3) x 1, Component Video: RCA x 3, S-Video: Mini Din 4 pin x 1, Composite Video: RCA x 1, Stereo mini jack x 1 Złącza (wyjścia) Monitor Out: D-sub 15 pin x 1, Stereo Mini Jack x 1 Złącza (inne) RS232 (D-sub 9pin) x 1, RJ45 x 1, USB x 1 (mini B) Zgodność z HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p/60/50/24 Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) 428 x 156 x 345 mm Waga od 7 do 8 kg Funkcje podstawowe: Rozdzielczość Full HD 1080p, True pixel-by-pixel processing, wydajny procesor, Motion-adaptive de-interlacing, Redukcja szumów, Niezależne zarządzanie kolorem, H+V Lens Shift, Bezpośrednie włączanie/wyłączanie, Zarządzanie poprzez sieć, Closed Caption, Filtr 3D Comb |
| Gwarancja | 2 lata |
| Ilość | 3 szt |
| Informacje dodatkowe | projektor dostarczony jest razem z uniwersalnym stelażem umożliwiającym montaż sufitowy oraz przewodami vga oraz hdmi o długości minimalnej 10 metrów. Dostarczone przewody muszą gwarantować dobrą jakość sygnału. |

| Pozycja 6 |
| --- |
| Przedmiot zamówienia: | Ekran do projektora multimedialnego |
| Wymagania minimalne | Typ: rolowany, manualny ekran projekcyjny Szerokość: 220 cm Wysokość: 220 cm Gain Factor: 1,2 Format: 1:1 Pozostałe: Czarne obrzeże, Czarna druga strona Powierzchnia projekcyjna: 215x215 Waga: nie więcej niż 12kg Obudowa: lakierowana proszkowo, biała, kwadratowa Obsługiwane formaty: 4:3, 16:9, 21:9 W zestawie wraz z niezbędnymi do montażu akcesoriami. |
| Gwarancja | 2 lata |
| Ilość | 3 szt |

| Pozycja 7 |
| --- |
| Przedmiot zamówienia: | Kamera wideo IP |
| Wymagania minimalne | Przetwornik1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym Rozdzielczość [px]1920x1080 , 1280x1024 , 1280x720 , 800x600 , 720x576 , 720x480 , 640×480 , 352x288 , 352x240 Czułość [lux]0,01 Liczba efektywnych pikseli [px]1920 x 1080 Ogniskowa obiektywu [mm]: 4,7 - 84,6 Zoom optyczny: 18x Zoom cyfrowy: 8x Elektroniczna migawka [s]: 1/30 - 1/10000 Detekcja ruchu: TAK Strefy prywatności: TAK BLC: TAK AGC: TAK AWB: TAK DNR: TAK WDR: TAK AES: TAK ATW: TAK AWC: TAK Zdalne sterowanie: RJ-45 Zakres obrotu [°]: 360 ~ ∞ Zakres pochylenia [°]: -10 ~ 190 Prędkość obrotu [°/s]: 5 ~ 400 Prędkość pochylenia [°/s]: 5 ~ 400 Liczba presetów: 256 Interfejs sieciowy: RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T Kompresja: H.264 , MJPEG Maks. liczba klatek na sekundę: 30 Audio: dwukierunkowe Wejścia audio: 1 Wyjścia audio: 1 Kompresja audio: G.711 Gniazdo karty pamięci: Tak , Micro SD/SDHC Wejścia alarmowe: 4 Wyjścia alarmowe: 2 Protokoły sieciowe: TCP/IP , UDP , RTP , RTSP , HTTP , HTTPS , ICMP , FTP , SMTP , DHCP , UPnP , IGMP , SNMP , QoS , ONVIF Zasilanie: PoE+ (IEEE 802.3at) , 24V AC (W punkcie montażu kamery będzie dostępne jedynie gniazdo sieci komputerowej, brak gniazda zasilania, stąd wymagane zasilanie PoE) Pobór mocy [W]: 20 Temperatura pracy [°C]: 0 ~ 40 Wymiary [mm]: nie większe niż 171 x 228 Waga [g]: nie więcej niż 1600 |
| Gwarancja | 2 lata |
| Ilość | 3 szt |

wskazane powyżej parametry są parametrami minimalnymi, wykonawca może oferować urządzenia o parametrach wyższych