Gdańsk, dnia 05.10.2020 r.

Znak sprawy:  ZK-213/28/2020

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

Działając w imieniu Zamawiającego, Akademii Sztuk Pięknych z siedzibą przy ul. Targ Węglowy 6 w Gdańsku na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 tekst jednolity) zawiadamiam, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie pierwszego etapu remontu piwnic budynku Domu Angielskiego i w części tzw. „4 kamieniczek” obiektu przy ul. Chlebnickiej 13/16 Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku”, do Zamawiającego wpłynęły pytania Wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:

Pytanie 1:

Jaka jest szerokość półek w regale jezdnym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż szerokość pojedynczej półki w regale - 30cm. Odstęp pionowy między półkami – 33cm.

Pytanie 2:

Czy w przedmiarze budowlanym podane powierzchnie posadzek  są poprawne, bowiem nie bilansują się.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż powierzchnie posadzek w przedmiarze nie bilansują się, bowiem część warstw podposadzkowych jest już wykonana. W tych miejscach układana jest tylko warstwa wykończeniowa posadzki.

Pytanie 3:

Zaprojektowane warstwy posadzki to:

- Wykładzina termozgrzewalna / Gres techniczny gr. 8mm

- Zbrojona szlichta cementowa 6cm

- Izolacja termiczna styropian gr 3cm

- Szlam MB 2K Remmers - izolacja przeciwwilgociowa

- Szlichta wyrównawcza 4 cm

- Podkład Pospółka 20 cm

- Istniejące podłoże

Czy nie należało by przyjąć:

- Szlichta wyrównawcza 10 cm

- Podkład Pospółka 14 cm

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza się zamiennie wykonanie posadzek zgodnie z poniższym opisem warstw:

- Wykładzina termozgrzewalna / Gres techniczny gr. 8mm

- Zbrojona szlichta cementowa 6cm

- Izolacja termiczna styropian gr 3cm

- Szlam MB 2K Remmers - izolacja przeciwwilgociowa

- Beton B10  10 cm

- Podkład Pospółka 14 cm

- Istniejące podłoże

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną treść SIWZ.